Электронные реле

RZ1D

Цифровые реле времени серии RZ1D

Основные характеристики

Многофункциональные

Установка от 0,1 секунды до 99,59 часа в 3-х временных интервалах

Удобное программирование

Отслеживание работы реле на лицевой панели

Возможность запуска с контрольной панели

Отслеживание установок на дисплее

Точность 1/1000

4-х цифровой дисплей

Раздельная установка времени срабатывания и выключения реле

Реле монтируется на специальную 8-ми штырьковую колодку

Универсальный монтаж на 35 мм DIN-рейку или на панель

Техническая информация

| Механическая стойкость | : 10.000.000 operations min. |
| --- | --- |
| Электрическая стойкость | : 100.000 operations min. |
| Рабочая температура | : min./max. °C -5/+40 |
| Protection Degree | : IP 30 |
| Частота выключений | : 6000 operations/hour (without load) |
| Номинальное напряжение, Ue | :12-24 VAC/DC, 220 VAC |
| Номинальный ток, le | :2A |
| Максимальное напряжение | : 250 VAC |
| Максимальная мощность контакта | : 500 VA |
| Рабочая частота | : 50-60 Hz |
| Рабочая мощность | :2W |
| Чувствительность | :±%0.1 |
| Стандартный материал контактов | :AgNi |
| Вес | : 52±3 gr |
| Стандарты | :[tsek1 (£' © |

D-5

Электронные реле

Функции

A: Задержка включения                    Питание.

Вывод

С момента подачи питания на реле время зацикливается и по истечении установленного времени t1 контакт замыкается, что приводит к изменению сигнала на выводе.

В: Синхронное включение

Питание

Вывод

С момента подачи питания на реле контакт замыкается, изменяется сигнал на выводе. По истечении установленного времени t1  реле возвращается в исходное состояние.

F1 :  Flasher с задержкой на включение                              Питание

Вывод

С момента подачи питания на реле, контакт замыкается по истечении установленного времени t1, изменяется сигнал на выводе, контакт размыкается по истечении установленного времени t2. Процесс повторяется циклично пока реле запитано. Значения t1 и t2 устанавливаются согласно потребностям.

F2 :Flasher с синхронным включением                                       Питание                                                                                               Вывод

С момента подачи питания на реле контакт замыкается, размыкается по истечении установленного времени t1 и снова замыкается по истечении установленного времени t2. Процесс повторяется циклично пока реле запитано. Значения t1 и t2 устанавливаются согласно потребностям.

Вывод

S1: Синхронное включение с вводным импульсом                          Питание

Запуск

С момента подачи питания на реле контакт не меняет своего положения. Только с появлением импульса на входе контакт замыкается и размыкается по истечении установленного времени t1. Отключение вводного сигнала не влияет на работу реле. Но, чтобы снова привести реле в рабочее состояние, необходимо подать импульс на ввод по истечении установленного времени.

Электронные реле

S2 : Задержка на включение с вводным импульсом

Питание

Запуск

Запуск

С момента подачи питания на реле контакт не меняет своего положения. С появлением импульса на входе контакт замыкается и размыкается по истечении установленного времени t1. Изменяется сигнал на выводе. Отключение вводного сигнала не влияет на работу реле. Но, чтобы снова привести реле в рабочее состояние, необходимо подать импульс на ввод по истечении установленного времени.

S3 : Синхронное включение с прерыванием вводного импульса

Питание

С момента подачи питания на реле контакт не меняет своего положения. С появлением импульса на входе контакт замыкается, изменяется сигнал на выводе, контакт размыкается по истечении установленного времени t1. Отключение вводного сигнала не влияет на работу реле. Но, чтобы снова привести реле в рабочее состояние, необходимо подать импульс на ввод и убрать его по истечении установленного времени.

S4 : Задержка на включение с вводным импульсом

Питание    Вывод

(Согласованность вводных импульсов)

С момента подачи питания на реле контакт не меняет своего положения. С появлением импульса на входе, контакт замыкается по истечении установленного времени t1, изменяется сигнал на выводе. Процесс повторяется до снятия вводного импульса. Контакт реле размыкается, изменяется сигнал на выводе. С повторной подачей импульса на вход реле возвращается в рабочий режим. Функциональная работа реле непосредственно зависит от подачи и снятия входного импульса.

I : Ожидание

Питание Ожидание Вывод

Реле времени сохраняет сигнал на выводе неизменным на протяжении введённого времени Т, не включая его в интервал установленного времени. Время может быть добавлено во всех режимах с учётом этого уточнения.

Запуск возможен с лицевой панели во всех режимах и временных интервалах.

P : Возможность запуска с лицевой панели Питание                                                              Запуск

Вывод

R : Резерв

Продолжает работу в случае обрыва электропитания.

Электронные реле

Цифровые реле времени

RZ1D

| Код | Рабочее напряжение | Количество контактов | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| RZ1D1S-1 | 12В перем./пост. | 1CO | A,B,F1,F2,S1,S2,S3,S4 |
| RZ1D1S-2 | 24В перем./пост. | 1CO | A,B,F1,F2,S1,S2,S3,S4 |
| RZ1D1S-5 | 220В перем. | 1CO | A,B,F1,F2,S1,S2,S3,S4 |
| RZ1D1B-1 | 12В перем.пост. | 1CO | A,B,F1,F2,S1,S2,S3,S4,I |
| RZ1D1B-2 | 24В перем./пост. | 1CO | A,B,F1,F2,S1,S2,S3,S4,I |
| RZ1D1B-5 | 220В перем. | 1CO | A,B,F1,F2,S1,S2,S3,S4,I |
| RZ1D1R-1 | 12В перем./пост. | 1CO | A,B,F1,F2,S1,S2,S3,S4,R |
| RZ1D1R-2 | 24В перем./пост. | 1CO | A,B,F1,F2,S1,S2,S3,S4,R |
| RZ1D1R-5 | 220В перем. | 1CO | A,B,F1,F2,S1,S2,S3,S4,R |

Маркировка выводов и внутреннее размещение

2-7    : Питание

1 -6    : Ввод ожидания

1-8    : Ввод пуска

3-4-5 : Рассчитанные по времени контакты вывода реле

Размеры и установка Стандартные размеры 36x36x72мм.                                  Со специальным держателем 48x48x72мм.

Монтируется либо посредством специального зажима, либо с помощью колодки на 8 штырьком